Załącznik nr 9

Specyfikacja Techniczna znaków aktywnych i mierników prędkości

- Aktywny znak przejścia dla pieszych – 2 kpl. (dla dwóch przejść dla pieszych)

Aktywny znak umożliwia skuteczniejszą ochronę pieszych na przejściach oraz w miejscach niebezpiecznych.

Parametry techniczne:

- Znak powinien być wyposażony w dwa pulsatory (lampy z diodami LED zmniejszającymi pobór prądu) znajdującymi się nad znakiem.

- Znak powinien być aktywowany poprzez dualny czujnik ruchu aktywujący znak tylko 
w momencie gdy pieszy znajdzie się w pobliżu przejścia dla pieszych.

- Zastosowanie toru radiowego powinno umożliwiać załączenie znaków po obu stronach jezdni jednocześnie.

- Zastosowane czujniki ruchu powinny wykazywać bardzo dużą odporność na błędne załączenie (np.: poprzez przejeżdżający samochód).

- Znak aktywny powinien być połączony z kocimi oczkami znajdującymi się w jezdni, przed przejściem dla pieszych.

- Dopuszcza się zasilanie solarne lub z sieci energetycznej, pod warunkiem wykonania projektu branżowego i uzyskania wszystkich uzgodnień.

- W przypadku zasilania solarnego należy zastosować sterownik pozwalający na maksymalne zmniejszenie poboru mocy, tak aby znacznie zwiększyć czas działania w przypadku podłączenia do zasilania solarnego.

- Znak wielkości średniej, wykonany z blachy ocynkowanej lub aluminiowej, folia II-generacji.

- Parametry fotometryczne projektowane zgodnie z normą: PN-EN 12352

Komplet zawiera:

- Znak D6 600x600mm wraz z dwoma pulsatorami – 2 szt.

- Detektor ruchu – 2 szt.

- Bateria słoneczna wraz ze stelażem – 2 szt.

- Akumulator – 2 szt.

- Sterownik ładowania akumulatora – 2 szt.

- Sterownik znaku wraz z torem radiowym – 2 szt.

- Konstrukcja wsporcza – 2szt.

- Fundament – 2 szt.

- Instrukcja montażu i eksploatacji.

- Mierniki prędkości w formie aktywnych tablic pokazujących prędkość zbliżającego się pojazdu – 2 szt.

Wbudowany w Tablicę LED radar mikrofalowy dokonuje pomiaru prędkości jadących samochodów 
i w czytelny sposób wyświetla jej wartość.

Parametry techniczne:

- Urządzenie powinno posiadać regulowany próg prędkości - przekroczenie progu sygnalizowane powinno być zmianą koloru wyświetlacza prędkości z zielonego na czerwony (pulsujący) lub  wyświetlającym się czerwonym napisem ZWOLNIJ. Kierowca jadący zgodnie 
z przepisami nagrodzony zostaje zielonym komunikatem DZIĘKUJĘ. Opcjonalnie można wyświetlać również komunikaty w postaci buźki uśmiechniętej i buźki smutnej.

- Urządzenie powinno posiadać opcję zastosowania systemu archiwizującego najważniejsze statystyki dotyczące prędkości pojazdów oraz natężenia ruchu. Odczyt statystyk oraz ich analizę dokonuje dołączona aplikacja komputerowa a parametry działania urządzenia jak i ściąganie statystyk przeprowadza się bezprzewodowo wykorzystując przystawkę radiową lub bluetooth. Opcjonalnie można zastosować komunikację GSM (GPRS).

- Dopuszcza się zasilanie solarne lub z sieci energetycznej, pod warunkiem wykonania projektu branżowego i uzyskania wszystkich uzgodnień.

- Wysokość cyfr prędkości LED 305 mm lub większe

- Wysokość tekstu LED „ZWOLNIJ”, „DZIĘKUJĘ” 105 mm lub większe

- Ilość kolorów LED 2 / zielony i czerwony

- Widoczność wyświetlacza prędkości LED 150 m

- Widoczność wyświetlacza tekstu LED 50 m

- Warunki środowiskowe (klasa odporności) IP55 (zgodna z PN-EN 60529) – odporny na warunki atmosferyczne

- Luminancja klasa luminancji L3 wg normy PN-EN 12966 – regulowana automatycznie

- Zakres mierzonej prędkości od 2 – 199 km/h

- Rozdzielczość mierzonej prędkości 1 km/h

- Zasięg pomiarowy regulowany 10-300 m

- Obudowa aluminium lakierowane proszkowo, aluminium anodowane, poliwęglan pełny, filtr ochronny UV, filtr kontrastowy, folia odblaskowa

Komplet zawiera:

- Radarowy wyświetlacz prędkości – 1 szt.

- Skrzynka do zasilania – 1 szt.

- Bateria słoneczna wraz ze stelażem – 1 szt.

- Akumulator – 1 szt.

- Konstrukcja wsporcza – 1 szt.

- Fundament – 1 szt.

- Archiwizacja statystyk, przystawka radiowa, oprogramowanie, komunikacja – 1 kpl.

- Instrukcja montażu i eksploatacji.