Ogród Zoologiczny                                                                               Opole 16.07.2015r.

ul. Spacerowa 10

45 – 094 OPOLE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie następujących prac projektowych:

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa budynku akwariów wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu w ramach projektu: Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza”.

W ramach projektu w szczególności należy wykonać:

Projekt budowlano – wykonawczy budynku akwariów wraz z zagospodarowaniem terenu – budynek parterowy, orientacyjne wymiary rzutu budynku ok. 13m x ok. 60m. Opracowanie powinno zawierać projekty wszystkich  wewnętrznych instalacji koniecznych do jego utrzymania wynikających z technologii oraz projekty przyłączy mediów – ciepło dostarczane z lokalnej istniejącej kotłowni, pozostałe media z istniejących sieci w odległości nie większej niż 50m.

W budynku należy przewidzieć 7 akwariów o pojemności zbiorników od 15 tys. litrów do 60 tys. litrów.

- 1x 60 tys. litrów – akwarium morskie,

- 1x 60 tys. litrów – akwarium słodkowodne (Amazonka),

- 1x 15 tys. litrów – rafa koralowa,

- 2x 15 tys. litrów – mureny, ośmiornice,

- 1x 15 tys. litrów – morskie ławice ryb.

- 1 zbiornik otwarty  „touch pull” usytuowany w holu o pojemności do 5 tys. litrów z płaszczkami – umożliwienie dotknięcia płaszczek przez zwiedzających.

oraz

1 zbiornik usytuowany   na zewnątrz budynku - Zakola Odry (lub Odra pogranicza) - zbiornik otwarty ,z szybami podglądowymi , z rybami rodzimymi .

Ponadto w budynku należy przewidzieć:

- salę spotkań – współpracujących zespołów ludzi o powierzchni ok. 30m2,

- zaplecze socjalne dla pracowników obsługi

- zaplecze techniczne

ETAP I - Koncepcję programowo przestrzenną w której zostaną doprecyzowane:

- ilość zbiorników,

- pojemność  zbiorników,

- tematyka poszczególnych zbiorników,

- funkcje oraz wielkość  pomieszczeń towarzyszących,

- wygląd zewnętrzny budynku wraz z określeniem jego konstrukcji i technologii wznoszenia wraz z podaniem rodzaju materiału głównych elementów konstrukcji budynku i jego wykończenia,

- wizualizacja 3D koncepcyjnego budynku (wygląd zewnętrzny),

- rysunki rzutów, przekroi i elewacji budynku,

- przykładowa wizualizacja 3D głównego holu,

- rodzaj i schematy koniecznych do wykonania instalacji wewnętrznych,

- schemat podłączenia instalacji wewnętrznej z zewnętrznymi                                                  w szczególności obejmujące opis technologi i funkcjonowania zbiorników,

- schemat podłączenia instalacji wewnętrznej z zewnętrznymi,

- szkic zagospodarowania terenu wokół projektowanego obiektu,

- badania geotechniczne wraz z określeniem warunków gruntowo – wodnych podłoża gruntowego,

- kosztorys prac objętych projektem.

ETAP II - Projekt budowlano – wykonawczy  stanowiący rozwiniecie projektu koncepcyjnego w skład którego, oprócz elementów koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę  wchodzą:

- projekt budowlano wykonawczy budynku i jego konstrukcji wraz z zagospodarowaniem terenu (ciągi pieszo-jezdne wokół budynku, zieleń, ewentualna mała architektura) – zgodnie z załącznikiem graficznym,

- projekty budowlano – wykonawcze wewnętrznych instalacji, z szczegółowym rozwiązaniem instalacji związanych z systemem filtracji zbiorników,

- obsługa geodezyjna inwestycji bez mapy do celów projektowych ( mapę do celów projektowych zapewnia inwestor),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż,

- kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary opracowane na podstawie KNR (osobno dla każdej z branż),

- uzgodnienie rozwiązań projektowych wraz z pozwoleniem konserwatora zabytków na prowadzenie robót ,

- pozwolenie na budowę.

Sposób przygotowania dokumentacji:

- wersja papierowa – 6 egz (język polski)

- wersja cyfrowa na nośniku CD w formacie pdf w tym kosztorys inwestorski na odrębnym nośniku,

- kosztorysy dodatkowo w formacie ath, sko (athenasoft, seko)

- cześć rysunkowa dodatkowo w formacie dwg lub dng

Terminy:

- termin wykonania ETAPU I  - 30.08.2015r.

- termin wykonania ETAPU II  – 30.01.2016r.

- termin uzyskania pozwolenia na budowę – 30.04.2016r. (przyjmuje się termin oczekiwania około 2 miesiące od złożenia  dokumentacji  w UM Opola)

Dopuszcza się zmiany terminów  wykonania zadania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających  z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli  uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację zadania.

Termin złożenia oferty – 23.07.2015r.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Ogrodu Zoologicznego,

ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole

lub przesłać w formie elektronicznej na adres zoo@zoo.opole.pl

Kryteria oceny oferty:

I  kryterium:

- cena 85%

Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane wg wzoru:

(Cn : Cb) x 85, gdzie:

Cn – najniższa cena ze wszystkich nieodrzuconych ofert

Cb – cena z bieżącej – rozpatrywanej oferty

II  kryterium:

- skrócenie terminu realizacji zadania 15%

Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:

(Tn : Tb) x 15, gdzie:

Tn – najkrótszy termin wykonania (najmniejsza liczba dni) zaproponowana spośród  wszystkich nieodrzuconych ofert

Tb – termin wykonania (liczba dni) zaproponowany w bieżącej – rozpatrywanej – ofercie

Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów otrzymanych w ww. kryteriach.

Ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.

Oferent powinien wykazać się doświadczeniem poświadczonym referencjami w następującym zakresie:

- w ostatnich 3 latach wykonał projekt w zakres zadania wchodziło  zaprojektowanie  zbiornika akwarium o pojemności ok. 50 tys litrów wraz z koniecznymi instalacjami

oraz

-w ostatnich 3 latach wykonał projekt budynku akwariów o kubaturze min.2500 m3 i pow. zabudowy 500 m2 , w którym znajdują się co najmniej 3 akwaria o poj. min.15 tys.litrów każdy.

Mapa sytuacyjna

Zagospodarowanie – poglądowo