Tabela 1. Parametry oraz lokalizacja studni chłonnych:

| Lp. | Nr studni chłonnej w km drogi powiatowej nr 1207 O | Rzędna dna studni [ m n.p.m.] | Rzędna dna wylotu z kanału [ m.n.p.m.] | Rzędna terenu [ m n.p.m.] | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Szerokość geograficzna N | Długość geograficzna E |
| 1 | Studnia chłonna Sch1 w km 9+317 drogi powiatowej nr 1207 O | 180,15 | 181,65 | 182,70 | 50°28’53,63” | 17°46’32,86” |
| 2 | Studnia chłonna Sch2 w km 9+280 drogi powiatowej nr 1207 O | 180,05 | 181,55 | 182,60 | 50°28’52,50” | 17°46’33,84” |
| 3 | Studnia chłonna Sch3 w km 9+242 drogi powiatowej nr 1207 O | 179,91 | 181,41 | 182,46 | 50°28’51,44” | 17°46’34,71” |
| 4 | Studnia chłonna Sch4 w km 9+202 drogi powiatowej nr 1207 O | 180,12 | 181,62 | 182,67 | 50°28’50,22” | 17°46’35,68”” |
| 5 | Studnia chłonna Sch5 w km 9+162 drogi powiatowej nr 1207 O | 180,36 | 181,86 | 182,91 | 50°28’49,08” | 17°46’36,43” |
| 6 | Studnia chłonna Sch6 w km 9+113 drogi powiatowej nr 1207 O | 180,47 | 181,97 | 183,02 | 50°28’47,67” | 17°46’37,48”” |
| 7 | Studnia chłonna Sch7 w km 9+081 drogi powiatowej nr 1207 O | 180,50 | 182,00 | 183,05 | 50°28’47,02” | 17°46’38,48” |
| 8 | Studnia chłonna Sch8 w km 9+033 drogi powiatowej nr 1207 O | 180,54 | 182,04 | 183,09 | 50°28’46,19” | 17°46’40,65” |

Tabela 2. Orientacyjne ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych poprzez 8 studni chłonnych:

|  |  |  | Zrzut wód opadowych i roztopowych (przy czasie trwania deszczu nawalnego t=10 minut, przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu p=20% i przy natężeniu deszczu miarodajnego 130 dm³/s ·ha ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nr studni chłonnej w km drogi powiatowej nr 1207 O | Powierzchnia zlewni [m²] | Maksymalny godzinowy zrzut [m³/h] | Średni dobowy zrzut [m³/d] | Maksymalny roczny zrzut [m³/rok ] |
| 1 | Studnia chłonna Sch1 w km 9+317 drogi powiatowej nr 1207 O | 324 | 2,30 | 0,35 | 129,03 |
| 2 | Studnia chłonna Sch2 w km 9+280 drogi powiatowej nr 1207 O | 265 | 2,21 | 0,34 | 124,17 |
| 3 | Studnia chłonna Sch3 w km 9+242 drogi powiatowej nr 1207 O | 505 | 4,23 | 0,65 | 237,51 |
| 4 | Studnia chłonna Sch4 w km 9+202 drogi powiatowej nr 1207 O | 280 | 2,12 | 0,33 | 118,92 |
| 5 | Studnia chłonna Sch5 w km 9+162 drogi powiatowej nr 1207 O | 320 | 2,43 | 0,37 | 136,33 |
| 6 | Studnia chłonna Sch6 w km 9+113 drogi powiatowej nr 1207 O | 240 | 1,81 | 0,28 | 101,84 |
| 7 | Studnia chłonna Sch7 w km 9+081 drogi powiatowej nr 1207 O | 320 | 2,51 | 0,39 | 140,93 |
| 8 | Studnia chłonna Sch8 w km 9+033 drogi powiatowej nr 1207 O | 345 | 2,67 | 0,41 | 150,12 |