Opole, dnia 04.05.2011 r.

MZD-TP4-5-P-2011

Odpowiedź

na zadane pytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Budowa drogi łączącej ul. Kołłątaja z ul. Armii Krajowej w Opolu
wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i 1 Maja 
(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)”.

Zgodnie z art. 38 ust 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  w odpowiedzi na zadane pytanie, oraz w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Opola- Wydziałem Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Zamawiający informuje:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji, oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych  włóknem szklanym – wymagania”.

Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:

- Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z odporności na korozję, sole, promieniowane UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne.

- Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.

- Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m. in. z: z brakiem konieczności  użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, szybszą instalacją słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem.

- Walory estetyczne – gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna- słup otrzymuje kolor już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie powierzchni np. malowaniem.

- Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m. in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

Odpowiedź..

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Ponadto informujemy, że pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie a termin składania ofert jest do dnia 11.05.2011 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert :  11.05.2011 r. o godz. 10:15.

Otrzymują:

- Wykonawca, który złożył zapytanie,

- strona internetowa www.bip.um.opole.pl

- TP2,

- TP4 a/a