SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-19-P-2012

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Dróg Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Utwardzenie pobocza ul. Teligi w Opolu na odcinku od wiaty przystankowej zlokalizowanej na działce 923 obręb Malina do budynku nr 37.

TRYB ZAMÓWIENIA.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000,00 euro, z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), nazywanej w dalszej części Prawem.

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z dokumentacją techniczną

- OFERTA PRZETARGOWA

- INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Z NIŻEJ WYMIENIONYMI ZAŁACZNIKAMI

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

  - Wykaz wykonanych robót.

4) WZÓR UMOWY

ZATWIERDZAM

…………………………………………………

Arkadiusz Karbowiak  Dyrektor MZD OPOLE

OPOLE, dnia 10. 10 .2012 r.

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-19-P-2012

Utwardzenie pobocza ul. Teligi w Opolu na odcinku od wiaty przystankowej zlokalizowanej  na działce 923 obręb Malina do budynku nr 37.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Roboty budowlano-montażowe obejmują: roboty drogowe

Zakres robót zgodny z dokumentacją projektową opracowaną przez Pracownię Projektową „PROKOM” 45-057 Opole oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Rodzaj, zakres prac, lokalizacja budowy:

Rodzaj: roboty drogowe, geodezyjne.

Zakres prac:

a) roboty drogowe: roboty pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne, regulacja pionowa urządzeń na sieciach, warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa, nawierzchnia bitumiczna, umocnienie skarp, oznakowanie poziome, krawężniki,

b) pełną obsługę geodezyjną w trakcie wyk. robót wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i złożeniem jej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Opolu z potwierdzeniem o przyjęciu dokumentacji do zasobów geodezyjnych.

Lokalizacja budowy: ul. Teligi na odcinku od wiaty przystankowej do pos. nr 37 w Opolu.

Zakres robót został sklasyfikowany wg następujących kodów Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

CPV  45233000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części , oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 1 miesiąca licząc od daty zatwierdzenia projektu organizacji

ruchu na czas robót.

Termin zatwierdzenia nie może przekroczyć 2 tygodni od daty podpisania umowy.

W ramach niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający umieszcza na własnej stronie internetowej: www.bip.um.opole.pl w formie plików do pobrania dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar i wzór umowy

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6   Prawa.

Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom.

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom Zamawiający w formularzu oferty żąda wskazania przez Wykonawcę tych części.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

UWAGI DLA WYKONAWCÓW:

1. Realizacja robót zgodnie z  projektem organizacji ruchu na czas budowy opracowanym przez Wykonawcę robót.

2. Sporządzenie w razie konieczności przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny umownej (brutto).

4.  Okres rękojmi – 3 lata + 2 lata gwarancji

5. Do oferty należy dołączyć wykaż składników cenotwórczych i tabelę elementów scalonych wypełnioną w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę,

Oferta równoważna:

1. Wszystkie wskazane w dokumentacji technicznej z nazwy urządzenia, armatura i materiały należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

2. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek ( ciężar dowodu )  wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność.

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku:

- zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres, termin

- zmiany ceny umownej spowodowanej:

  - zmianą przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmianą podatku VAT,  wprowadzeniem akcyzy,

  - wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych , zaniechanych

- zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą

- zmiany osób przewidzianych do kierowania, nadzorowania robót wymienionych w ofercie, za uprzednią zgodą Zamawiającego

- zmiany terminu wykonania robót spowodowanej:

  - przedłużeniem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót

  - udzieleniem zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie zamówienia podstawowego

  - koniecznością przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną

  - koniecznością usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania

  - wstrzymaniem robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ

  - wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych

- wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót

Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Wykonawcy a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony wyrażą zgodę.

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-19-P-2012

Utwardzenie pobocza ul. Teligi w Opolu na odcinku od wiaty przystankowej zlokalizowanej  na działce 923 obręb Malina do budynku nr 37.

OFERTA PRZETARGOWA

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………….………….

Adres Wykonawcy……………………………………………………………………………………………

NIP …………………….…….. 				                  Faks  ………….…..….……….………

Telefon ………………………					     e-mail ..…………..……………..…….

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie: „Utwardzenie pobocza ul. Teligi w Opolu na odcinku od wiaty przystankowej zlokalizowanej  na działce 923 obręb Malina do budynku nr 37”.

składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

1. Oferta jest złożona przez

a) firmę*……………………………………………………………………………………………….………..

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie)

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania

a-1) w postępowaniu,

a-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty*

b) spółkę cywilną* składającej się z: następujących wspólników

- ..........................................................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................................................

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania spółki:

b-1) w postępowaniu,

b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty*

c) konsorcjum* zawiązane w składzie:

…………………………………………………………………..……………Wykonawca – lider konsorcjum,

……………………………………………………………………..………Wykonawca - członek konsorcjum,

………………………………………………………………………..……Wykonawca - członek konsorcjum,

które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa ustanawia pełnomocnika do reprezentowania:

c-1) w postępowaniu,

c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,

(podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa)

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty.

- Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określone w art. 366 § 1 Kodeksu  cywilnego.

- Zgodnie z art. 141 Prawa Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku z nich lub każdego z osobna.

*niepotrzebne skreślić

2. Termin realizacji – 1 miesiąc od zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas robót.

uwaga : termin opracowania i zatwierdzenia projektu  organizacji ruchu nie może przekroczyć 2 (dwóch) tygodni od daty podpisania umowy.

3. Warunki gwarancji - zgodnie z § 10 wzoru umowy.

4. Warunki płatności - zgodnie z § 12 wzoru umowy.

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że, w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % brutto od proponowanej w ofercie ceny. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy w formie/formach zgodnych z art. 148 ustawy Pzp.

7. W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oświadczamy, że w  podwykonawstwie wykonamy niżej wymienione roboty budowlane: (wypełniają Wykonawcy przewidujący do wykonania zamówienia zatrudnienie Podwykonawców).

- …………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………..

Zawarcie umów z Podwykonawcami nastąpi po uprzedniej zgodzie Zamawiającego, uzyskanej w terminie 14 dni od przedstawienia  projektów umów  (art. 647 1 § 2 Kodeksu cywilnego).

Oświadczamy, że zgodnie z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego  ponosimy z Zamawiającym solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawców.

9.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą tabelą elementów scalonych

za cenę  :

Utwardzenie pobocza ul. Teligi w Opolu na odcinku od wiaty przystankowej złokalizowanej na działce 923 obręb Malina do budynku nr 37

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Opis elementu | Wartość [zł] brutto |
| --- | --- | --- |
| 1. | ROBOTY DROGOWE |  |
| 1.1 | Roboty pomiarowe |  |
| 1.2 | Roboty rozbiórkowe |  |
| 1.3 | Roboty ziemne |  |
| 1.4 | Regulacja urządzeń pionowych na sieciach |  |
| 1.5 | Warstwa odsączająca |  |
| 1.6 | Podbudowa z kruszywa |  |
| 1.7 | Nawierzchnia bitumiczna |  |
| 1.8 | Umocnienie skarp |  |
| 1.9 | Oznakowanie poziome |  |
| 1.10 | Krawężniki |  |
| 1.11 | Organizacja ruchu |  |
| 2. | OBSŁUGA GEODEZYJNA |  |
| 2.1 | Obsługa geodezyjna |  |
| Wartość robót (netto) |  |
| Podatek Vat 23 % |  |
| OGÓŁEM WARTŚĆ ROBÓT (BRUTTO) |  |

WYKAZ CZYNNIKÓW CENOTWÓRCZYCH

| Lp. | Wyszczególnienie elementów robót wg. tabeli elementów scalonych | Wykaz czynników cenotwórczych |
| --- | --- | --- |
| 1. | ROBOTY DROGOWE | Stawka roboczogodziny R: ……….. zł/r-g Narzut kosztów pośrednich Kp: ……… % od Robocizny (Kp_R) + ……… % od Sprzętu (Kp_S) Narzut zysku Z: ……… % od (R+Kp_R) + ……… % od (S+Kp_S) Narzut kosztów zakupu Kz: ……… % od (M) |

Załącznikami do oferty są:

1)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

2)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

3)  Aktualny odpis z właściwego rejestru,

4)  Wykaz wykonanych robót,

5)  Wykaz  osób przewidzianych do realizacji zamówienia,

6)  Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca 1-a) lub 1-b) ustanowił pełnomocnika,

7)  Pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku 1-c) – konsorcjum.

………………………………………………….

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących  firmę)

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-P-19-2012

Utwardzenie pobocza ul. Teligi w Opolu na odcinku od wiaty przystankowej zlokalizowanej  na działce 923 obręb Malina do budynku nr 37

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW z załącznikami Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia Wykaz wykonanych robót

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.  posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie  roboty budowlane zawierające roboty związane z budową lub remontem nawierzchni bitumicznej,  na kwotę co najmniej 80.000,00 zł każda

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia tj.:

a)  minimum  1 osobę  z uprawnieniami budowlanymi o specjalności  robót drogowych  bez ograniczeń i przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego z aktualnym terminem ważności.

4.   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( art. 26 ust.2b Prawa).

Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 PRAWA

1. Prawo do ubiegania się o zamówienie publiczne

W celu potwierdzenia prawa Wykonawcy do ubiegania się o zamówienie publiczne określonego w art. 22 ust.1 Prawa, Zamawiający na podstawie art. 44 Prawa żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców ww. oświadczenie ma być złożone:

a) wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców (jeżeli będzie je składał pełnomocnik wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich Wykonawców, ale także upoważnienie do występowania w imieniu każdego z Wykonawców z osobna),

albo

b) przez każdego Wykonawcę odrębnie.

2. Niezbędna wiedza i doświadczenie

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem do wykazu dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże  co najmniej dwie  roboty budowlane zawierające roboty związane z budową lub remontem nawierzchni  bitumicznej, na kwotę co najmniej 80.000,00 zł każda

W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający.

Posługując się doświadczeniem innego podmiotu Wykonawca winien powołać się na jego udział w wykonywaniu części zamówienia. W tym celu należy określić część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone temu podmiotowi (patrz formularz Oferta Przetargowa pkt 8).

Wzór wykazu załączono do niniejszej specyfikacji.

3. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże  minimum  1 osobę  z uprawnieniami budowlanymi o specjalności  robót drogowych   bez ograniczeń i przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego z aktualnym terminem ważności.

Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym i ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać wymagany zakres.

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osoby wskazanej w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osoby wskazanej w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o tych samych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nią czynności.

W przypadku wykazania w wykazie osoby lub osób, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia danej osoby, wystawione przez podmiot udostępniający.

Wzór wykazu załączono do niniejszej specyfikacji.

4. Dysponowanie sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia

Nie dotyczy.

5. Wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 Prawa

5.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy  w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamawiający żąda złożenia:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)  oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku osób fizycznych Zamawiający żąda złożenia wyłącznie oświadczenia.

Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców ww. oświadczenie ma być złożone:

a) wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców (jeżeli będzie je składał pełnomocnik wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich Wykonawców, ale także upoważnienie do występowania w imieniu każdego z Wykonawców z osobna),

albo

b) przez każdego Wykonawcę odrębnie.

5.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

- Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Prawa Zamawiający i Wykonawcy stosują pisemny sposób przekazywania dokumentów wymienionych w tym artykule.

- Pisma do Zamawiającego będą przesyłane lub składane na adres: Miejski Zarząd Dróg w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole. W przypadku przekazu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie  potwierdza  fakt  jego  otrzymania.  Numer faksu Zamawiającego +48 77 469-74-02; adres

e-mail: teresa.kwasik@um.opole.pl.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie drogą elektroniczną:

- pytań, odpowiedzi oraz modyfikacji dotyczących treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- informacji o wyniku postępowania.

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ

Z WYKONAWCAMI

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia są: Ryszard Wieczorek – Inspektor nadzoru w Dziale Eksploatacji, Miejskiego Zarządu Dróg OPOLE

tel 77/4697 418.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury przetargowej jest Teresa Kwasik – Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole telefon 77/4697 413 .

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Na podstawie art. 45 ust.2 Prawa Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna.

- Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.  O wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji oferenci zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszej specyfikacji, w rozdziale p.t. Informacje o sposobie porozumiewania się. Pismo o wyjaśnienie treści SIWZ ma mieć dopisek: Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do procedury: Utwardzenie pobocza ul. Teligi w Opolu na odcinku od wiaty przystankowej zlokalizowanej  na działce 923 obręb Malina do budynku nr 37.

5.   Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa.

6.  Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).

7.  Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.

8. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie ma być zaadresowane na adres Zamawiającego z dopiskiem: Oferta na  Utwardzenie pobocza ul. Teligi w Opolu na odcinku od wiaty przystankowej zlokalizowanej  na działce 923 obręb Malina do budynku nr 37.

9.  Opakowanie również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy

INNE ZALECENIA I ZASTRZEŻENIA

1.   Jeżeli Wykonawca (firma lub spółka cywilna) ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru. Na podstawie pisma dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych Ministerstwa Finansów z dnia 12.02.2007r. (PL-835-94/LM/EO/07-219) pełnomocnictwa składane w postępowaniach przetargowych nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane w przedmiotowym postępowaniu mogą być podpisane przez tak ustanowionego pełnomocnika.

2.  Jeżeli Wykonawca (firma lub spółka cywilna) nie ustanowi pełnomocnika, oświadczenia mają być podpisane przez wszystkie osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.

3.  W celu identyfikacji osób uprawnionych do składania ww. podpisów należy dołączyć do oferty dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji firmy

4.  Żądane przez Zamawiającego dokumenty (za wyjątkiem oryginałów pełnomocnictw), tj. odpisy z właściwych rejestrów albo zaświadczenia,  wszelkiego rodzaju referencje, mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby (podpis i imienna pieczęć) uprawnione, o których mowa w pkt. 2 albo ustanowionego jak w pkt. 1 pełnomocnika.

5. W przypadku konsorcjum, na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub w postępowaniu i do zawarcia umowy jest obowiązkowe, a dokumenty, o których mowa w pkt. 4 poświadcza za zgodność z oryginałem ustanowiony pełnomocnik. Również żądane przez Zamawiającego oświadczenia w formie wykazu robót i osób podpisuje ten sam pełnomocnik.

6.   W przypadku dokumentów składanych przez podmioty, o których mowa w art. 26 ust.2b Prawa mogą one być składane w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez te podmioty (podpis i imienna pieczęć osoby/osób uprawnionych do podpisywania).

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, pokój 213 sekretariat do dnia 30. 10.  2012 r. do godziny  10:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:15 w Miejskim Zarządzie Dróg Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole pokój 213 .

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cena ofertowa obejmuje zakres wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu

zamówienia, wynikających z dokumentacji technicznej, wzoru umowy, specyfikacji wykonania i odbioru  robót oraz warunków lokalnych terenu.

2. W cenie ofertowej należy uwzględnić:

a) nadzór nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi przez ich użytkowników

b) koszt opracowania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania na czas prowadzenia robót (należy uwzględnić zakup, montaż i demontaż oznakowania, a następnie uwzględnić odzysk oznakowania, które pozostaje własnością Wykonawcy robót) uwaga : termin opracowania i zatwierdzenia projektu  organizacji ruchu nie może przekroczyć 2 (dwóch) tygodni od daty podpisania umowy,

c) koszt pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie wyk. robót wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i złożeniem jej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Opolu z pisemnym potwierdzeniem o przyjęciu dokumentacji do zasobów geodezyjnych

3.  Nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie, którego wyliczył ceny elementów scalonych i cenę oferty.

4. Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować, jako element pomocniczy do wykorzystania według uznania wykonawcy.

5. Zamawiający wymaga wypełnionej tabeli elementów scalonych. Tabela elementów scalonych ma być wypełniona w oparciu o kosztorys ofertowy.

6. Realizacja robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy opracowanym przez

Wykonawcę robót.

7.Sporządzenie w razie konieczności przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

8.Okres rękojmi – 3 lata + 2 lata gwarancji

9.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 5% ceny umownej.

10.Do oferty należy dołączyć wykaz składników cenotwórczych i tabelę elementów scalonych wypełnioną w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę.

11.W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót, wiążące są ilości wynikające z projektu.

.

12.Cena ofertowa winna zawierać należny podatek od towarów i usług – VAT – 23%.

.

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

Przy ocenie ofert będzie obowiązywało jedno kryterium przedmiotowe: cena = 100%. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru: (Cn : Cb) x 100,  gdzie: Cn - najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert,  Cb -cena oferty badanej.

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

- Zgodnie z art. 92 Prawa o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania faxem lub elektronicznie i pisemnie oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

- Podpisanie umowy nastąpi po upływie terminów przewidzianych w art. 94 ust.1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1 i 3 Prawa.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % zaproponowanej ceny brutto najpóźniej w dniu podpisania umowy w formach zgodnych z art. 148 Pzp.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 4, dziale VI, przysługują podmiotom, o których mowa w art. 179 Prawa.

Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 ust.2 oraz w terminach opisanych w art. 182 Prawa

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-19-P-2012.  Wzór

Utwardzenie pobocza ul. Teligi w Opolu na odcinku od wiaty przystankowej zlokalizowanej  na działce 923 obręb Malina do budynku nr 37

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………….………..………….

Siedziba Wykonawcy:………………………………………………………………………………....

Oświadczamy, że Firma, którą reprezentujemy:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiada wiedzę i doświadczenie;

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………………….

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-1-P-2012 wzór oświadczenia

Utwardzenie pobocza ul. Teligi w Opolu na odcinku od wiaty przystankowej zlokalizowanej  na działce 923 obręb Malina do budynku nr 37

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa.

Przystępując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utwardzenie pobocza ul. Teligi w Opolu na odcinku od wiaty przystankowej zlokalizowanej  na działce 923 obręb Malina do budynku nr 37”

oświadczam/oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………..……………………….................................nie jest w gronie:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a  wykonawców, z  którymi  dany zamawiający  rozwiązał  albo  wypowiedział umowę albo od umowy odstąpił               z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosi co najmniej 5 % wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółek jawnych, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółek partnerskich, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osób prawnych, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską lub komandytową, spółką komandytowo – akcyjną, lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

…………………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-19-P-2012. Wzór wykazu

Utwardzenie pobocza ul. Teligi w Opolu na odcinku od wiaty przystankowej zlokalizowanej  na działce 923 obręb Malina do budynku nr 37.

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie).

W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust. 1 pkt.2  Prawa, tj. posiadania wiedzy i doświadczenia czyniącego nas zdolnymi do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia oświadczamy, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące roboty budowlane:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Odbiorca | Data wykonania | Wartość zamówienia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Do wykazu załącza się dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwagi:

1. Wykonawca wykaże co najmniej dwie  roboty budowlane zawierające roboty związane z budową lub remontem nawierzchni  bitumicznej,  na kwotę co najmniej 80.000,00 zł każda

2.  W  rubryce  „Uwagi”  należy  wskazać  czy  jest   to doświadczenie własne Wykonawcy, czy oddane do dyspozycji przez inny podmiot (art. 26 ust.2b Prawa). W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający.

……………………………………………………….

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Oznaczenie sprawy: MZD-TP4-19-P-2012. Wzór wykazu

Utwardzenie pobocza ul. Teligi w Opolu na odcinku od wiaty przystankowej zlokalizowanej  na działce 923 obręb Malina do budynku nr 37

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Czynności kierownika budowy powierzymy……….……………………………………………………….

( imię  i  nazwisko )

z uprawnieniami budowlanymi w specjalności driogowej bez ograniczeń

Nr uprawnień ………………………………………………………………………………………………..

Data wystawienia uprawnień…………………………………………………………………………………

Zakres uprawnień …………………………………………………………………………………………….

Nazwa organu, który wydał uprawnienia……………………………………………………………………

( wpisać żądane uprawnienia )

Informacja na temat kwalifikacji zawodowych …………………….…………………....................................

………………………………………………………………….……………………………………………...

(wpisać świadectwa kwalifikacji, dyplomy, uzyskany tytuł zawodowy)

Doświadczenie …………………………………….…………………………………………………………..

(wpisać lata pracy w budownictwie na stanowisku kierownika budowy)

Wykształcenie …………………………………………………………………………………………………

(wpisać rodzaj wykształcenia)

Podstawa do dysponowania …………………………………………………………………………………...

( np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło )

W przypadku wykazania osoby lub osób, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia danej osoby, wystawione przez podmiot udostępniający.

Uwaga: Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami nie żąda załączenia do oferty dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)